## Slide 1
2024
네트워크

## Slide 2
01
네트워크 개념 이해
목차
02
OSI 7계층
03
TCP/IP 4계층

## Slide 3
01
네트워크

## Slide 4
송신자의 메시지를 수신자에게 전달하는 과정
네트워크
네트워크
송신자와 수신자가 통신을 하기 위한 통신규약
프로토콜

## Slide 5
네트워크
다른 송신자와 수신자 간에 프로토콜을 맞추어주는 역할을 하는 장비 ex)공유기
Gateway

## Slide 6
Gateway
요청 시간 만료-네트워크 장비나 라우터에서 ICMP 패킷을 막아둔 경우
Icmp?
네트워크 장치에서 네트워크 통신 문제를 진단하는 데 사용하는 네트워크 계층 프로토콜

## Slide 7
네트워크 종류
구분 | 설명 | 특성
PAN | 3m 이내의 지역 간 통신 방법 | 거리가 짧아 유선보다 무선 WPAN이 많이 활용됨
LAN | 근거리 영역 통신망(Km) | WAN보다 빠름
WAN | 광대역 네트워크망 | LAN에 비해 에러율 높고 전송 지연이 큼
MAN | LAN과 WAN의 중간(음성,영상 등 지원) | 최대 75km지원 동축 케이블, 광케이블 사용하여 전송

## Slide 8
02
OSI 7계층

## Slide 9
OSI 7계층(Open System Interconnection)
개방형 시스템 네트워크의 효율적인 이용을 위하여 모든 데이터 통신 기준으로 계층을 분할하고 각 계층간의 필요한 프로토콜을 규정한 것
OSI 7계층
정보가 전달되는 Framework를 제공하며, 네트워크 형태에 차이가 발생하더라도 데이터 통신을 지원하는 것이 목표이다

## Slide 10
OSI 7계층
계층 | 내용 | 프로토콜
7. application | 사용자 소프트웨어를 네트워크에 접근 가능하도록 함 | FTP, HTTP
6. Presentation | 텍스트 및 그래픽 정보를 컴퓨터가 이해할 수 있는 16진수 데이터로 변환 | ASCII
5. Session | 세션 연결 및 동기화 수행( 통신 방식 결정) | 반이중, 전이중, 완전이중 결정
4. Transport | 가상 연결, 에러 및 data 흐름 제어 | TCP
3. Network | 데이터 흐름 조절, 경로 선택, 라우팅 수행 | IP
2. Data Link | 물리주소 결정, 에러 제어, 흐름 제어, 데이터 전송 | PPTP
Physical | 동기화 기능 수행 | 동축케이블

## Slide 11
03
TCP/IP 4계층

## Slide 12
TCP/IP 4계층
TCP/IP 4계층 | 설명
Application | 네트워크를 실제로 사용하는 응용 프로그램으로 구성
Transport | 도착하고자 하는 시스템까지 데이터를 전송
Internet | Datagram을 정의하고 라우팅하는 일을 담당
Network access | 케이블, 송수신기, LAN접속과 같은 물리적 연결 구성을 정의
Application, presentation, session
transport
Data link, physical
network

## Slide 13
Application 계층
일반 사용자들이 사용하는 프로그램이 있는 계층
Application 계층
- 통신하는 상대편 컴퓨터의 응용 계층과 연결을 하고 기본적인 사항 및 에러 제어 일관성 제어를 맞춘다
- 파일을 어떻게 보낼지, 전자우편을 어떻게 보낼지 등등을 다룬다
응용프로그램 – FTP 서비스(파일 업/다운로드), DNS 서비스(주소 반환)

## Slide 14
애플리케이션 관련 서비스.
서비스 | 설명
FTP(File Transfer Protocol) | 파일 업/다운로드 수행, 파일 전송하는 프로토콜
DNS(Domain Name System) | DNS Query를 사용해서 DNS Server에 URL을 전송하고 해당 URL에 매핑되는 IP 주소 제공
HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) | 웹 브라우저와 웹 서버 사이에 웹 페이지의 request 및 response를 수행
Telnet | 특정 지역의 사용자가 지역적으로 다른 곳에 위치한 컴퓨터를 온라인으로 연결하여 사용
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) | 암호화 및 인증 기능없이 사용자에게 E-Mail을 전송하는 프로토콜
SNMP(Simple Network Management Protocol) | 네트워크에 대한 트래픽과 같은 네트워크 상태를 모니터링하고 정보를 전달

## Slide 15
HTTP
TCP의 연결을 지속적으로 유지하고 있는것이 아니라 요청이 있을 때 연결하고 메시지를 처리한 후에 연결을 종료하는 방식이다.
http
Version 1.1
Version 1.0
-연결을 수행할 때마다 3-Way Handshaking 기법사용
-HTML 페이지를 수신받고 완전히 연결을 종료시킴
-필요시 다시 연결하고 페이지를 수신 받음
-연결을 종료하지 않고 유지되는 Keep Alive Connection을 지원
- 연속된 연결 요청이 있을 경우 HTML 페이지를 수신받고 연결을 종료하지 않은 상태에서 이미지 등을 요청하는 형태의 서비스
3-way handshaking: 웹 브라우저가 웹 서버에 SYN 메시지를 보내면 웹 서버는 웹브라우저에게 SYN, ACK로 응답 후 웹 서버에 ACK를 전송해서 연결 확립

## Slide 16
SYN/ACK
SYN은 '동시에 발생하다의 약자로, 다른 컴퓨터로 전송 된 TCP 패킷으로 연결이 이루어 지도록 요청합니다
SYN
ACK은 '승인'의 약자로, 다른 컴퓨터 나 네트워크 장치가 다른 컴퓨터에 SYN / ACK 또는 다른 요청을 보낸 것을 확인한 응답을 나타냅니다.
ACK

## Slide 17
http 세션 연결 과정.

## Slide 18
쿠키와 세션 방식
웹 브라우저에서 정보를 저장할 수 있는 작은 공간
쿠키
클라이언트와 웹 서버 사이의 네트워크 연결이 지속적으로 유지되는 상태 및 기술
세션

## Slide 19
쿠키/세션을 이용한 해킹 기법??
TCP에선 Connection이 아닌 connection oriented(연결지향) 방식 사용
웹 서버와 브라우저가 서로 약속한 문자열
세션 정보
쿠키해킹
세션해킹
쿠키에 담긴 정보를 변환하여 서버에 보내는 방식
두 컴퓨터 간의 연결에서의 로그인 상태 값을 가로채는 것

## Slide 20
쿠키/세션을 이용한 해킹 기법??
RST: 비정상적인 세션 연결 끊기

## Slide 21
FTP
컴퓨터에 등록된 사용자만 파일 전송이 가능하며 그 외에는 익명으로 사용된다
Ftpusers에 등록된 사용자는 FTP 접근이 제한된다
제어 접속 포트와 데이터 접속 포트가 분리되어있다
파일 전송을 위한 프로토콜

## Slide 22
FTP
사용자 제한 설정
ftpusers
user_list
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
/etc/pam.d/vsftpd

## Slide 23
FTP 전송 모드
Random port

## Slide 24
전송계층
연결 지향 서비스의 역할을 하는 서비스 계층
전송 계층
전송 계층
TCP 프로토콜
UDP 프로토콜
신뢰성 전송
비신뢰성 전송

## Slide 25
TCP 프로토콜
클라이언트와 서버 간의 연결지향, 신뢰성 있는 데이터 전송, 에러제어, 흐름 제어 등의 기능 수행
TCP
TCP 상태전이도

## Slide 26
TCP 프로토콜
에러제어 기법 | 설명
FEC (Forward Error Correction) | -송신 측이 특정한 정보 비트를 함께 전송하여 수신측에서 이 정보 비트로 에러 발생 시 수정하는 방식이다. -데이터 전송 과정에서 발생한 오류를 재전송 요구없이 수정 Ex) 해밍 코드, 상승 코드 방식
BEC (Backward Error Correction) | -수신 측이 에러 검출 후 송신측에게 에러가 발생한 데이터 블록을 다시 전송 요청하는 방식 -패리티 검사, CRC등 Checksum을 이용하여 오류 검출 후 오류 제어는 ARQ가 처리 Ex) Stop-and-Wait, Go-Back-N등이 있음
만약 SYN+ACK를 보냈는데 ACK가 돌아오지 않는다면??

## Slide 27
BEC 기법 특징
기법 | Stop-and-Wait | Go-Back-N | Selective Repeat
재전송 요청 방법 | 에러 발생 시 즉시 재전송 | 오류 발생 이후의 모든 프레임을 재요청하거나 타임아웃으로 자동 재송신 됨 | 오류 발생에 대해서만 재요청 또는 타임아웃으로 인한 자동 재송신
수신 방법 | 순차적으로 수신 | 프레임의 송신 순서와 수신 순서가 동일해야 수신 | 순서와 상관없이 윈도우 크기만큼의 범위 내에서 자유롭게 수신
장단점 | -가장 단순한 구현 -신뢰성 있는 전송 -대기시간 존재로 전송 효율 저하 | -간단한 구현 -적은 수신측 버퍼 사용량 | -구현이 복잡 -버퍼 사용량이 많음 -보다 적은 재전송

## Slide 28
UDP 프로토콜
비연결성, 비신뢰성의 특성으로 패킷을 빠르게 전송할수있다
UDP
특징 | 설명
비신뢰성 | 패킷을 목적지에 성공적으로 전달한다는 보장 없음
비접속형 | 전달되는 패킷에 대한 상태정보를 유지하지 않음
간단한 header구조 | TCP에 비해 구조가 간단하여 처리가 단순함
빠른 전송 | TCP에 비해 전송속도가 빠름

## Slide 29
UDP 프로토콜
그렇다면 이걸 누가 쓰느냐!?
음성 인터넷 프로토콜